## Slide 1
Linux UDP 수신 경로 재설계
커널에서 무엇을 고쳤는가
수신 버퍼 상한은 메모리가 아니라 producer/consumer 가 공유하는 캐시에서 유도되어야 한다
6.18.53-udpopt20 · patch 0009 · 네트워크시스템설계 텀프로젝트

## Slide 2
고치기 전: 문제 다섯 개
줄 번호는 순정 6.18.53 기준
sender
│
┌──▼──────────────────────────────────────────────┐
│ ① NIC DMA → RX ring ethtool -G (관리자) │
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ② NAPI poll rx-frames (DIM 자동) │
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ③ GRO en_rx.c:1653 │
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ④ ip_rcv / udp_rcv udp.c:2919 │
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ⑤ udp_queue_rcv_skb udp.c:2497 │
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ⑥ __udp_enqueue_schedule_skb udp.c:1699 │
│ if (rmem + size > rcvbuf) goto drop; 1723 │ ← 폐기
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ⑦ recvmsg → reader_queue udp.c:1953 │
├──▼──────────────────────────────────────────────┤
│ ⑧ skb_copy_datagram_msg udp.c:2106 (유일한 복사) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
P1 sk_rcvbuf 는 정적이고 정할 주체가 없다
READ_ONCE 만 있고 갱신 코드가 없다. TCP 의 DRS 에 해당하는 것이 UDP 엔 없다.
P2 총량을 보는 주체가 없다
udp_mem 은 RAM 기반(nr_free_buffer_pages()/8). 캐시 크기를 보는 코드 grep 0건.
P3 큰 버퍼의 비용은 메모리가 아니라 캐시 핸드오프
공유 캐시가 없으면 512K↔18M 비가 0.94로 효과 소멸. 비용은 '복사'가 아니라 '어디서 읽느냐'.
P4 버릴 패킷에 일을 다 쓰고 버린다
폐기 지점이 ①~⑤ 뒤. 과부하에서 자기 강화 루프 → 처리량이 평탄이 아니라 하강.
P5 버퍼는 소켓별인데 병목은 큐별
ring(관리자) / rx-frames(DIM) / sk_rcvbuf(앱) — 세 주체, 세 제약, 서로 모름.

## Slide 3
고친 것 네 가지
‘동적으로 바꾼다’가 새로운 게 아니다 — 무엇이 새로운지가 중요
 | 기전 | 새로운 부분 | 선례 | 고치는 문제
M1 | 동적 sk_rcvbuf sizing | RTT 없이 쓸 대체 시계를 찾은 것 | TCP DRS | P1
M2 | 캐시에서 유도한 전역 상한 | 상한의 출처가 캐시 + 소켓 사이 전역 | 없음 | P2 P3
M3 | 드라이버 조기 폐기 | 버리는 위치 | CoDel 계열 | P4
M4 | 드라이버→소켓 ring 보고 | 인터페이스 자체가 없던 것 | 없음 | P5
M2 가 논문의 논지다.
커널 전체에 cache_size | llc_size | l3_size 를 보는 코드가 0건 (6.18.53, 7.2.7 둘 다).
M1 은 M2 를 쓸 수 있게 하는 기계장치, M3 는 별개의 상보적 레버, M4 는 M2 의 이식성을 만드는 배관.
M4 를 빼면 pct 가 다시 손으로 박는 상수가 되고 이식성 주장이 통째로 무너진다.
코드에서 찾기: grep -rn "UDP-optimize" <kernel-tree>

## Slide 4
M1. 동적 sizing — 문제는 ‘시계’였다
net/ipv4/udp.c:2007 udp_rcvbuf_autotune()
TCP DRS 는 RTT 마다 평가한다. RTT 는 ‘소비자가 한 바퀴 도는 시간’이라는 자를 공짜로 준다. UDP 엔 ACK 이 없어 RTT 가 없고, 만들 수도 없다 — 그래서 아무도 UDP 판 DRS 를 안 썼다.
우리는 주기의 정의를 바꿨다: 큐가 찼다가 비는 한 사이클.
 | TCP DRS (tcp_input.c:933) | 우리 (udp.c:2007)
시계 | RTT (ACK 으로 관측) | 비움 → 비움 (점유율로 관측)
측정량 | 1 RTT 동안 유저가 가져간 바이트 | 1 주기에 소비자가 가져간 바이트
목표 | 2 × 그 값 | 2 × 그 값
상한 | tcp_rmem[2] = 사람이 박은 32MB | L3 − ring bytes (기계에서 유도)
축소 | 없음 (성장만) | 있음 (1/8 미만, 4배 데드밴드)
소켓 간 | 없음 (각자 상한까지) | 전역 예산 + 균등 회수
/* 주기의 앞 절반 */
if (rmem > (rcvbuf >> 1))
atomic_set(&up->rcvbuf_filled, 1);
/* 뒷 절반 — edge trigger */
if (rmem < (rcvbuf >> 3)) {
if (atomic_xchg(&up->rcvbuf_filled, 0)) {
int took =
atomic_xchg(&up->rcvbuf_consumed, 0);
atomic_set(&up->rcvbuf_target, took*2);
}
점유 깊이가 아니라 소비량을 쓴다.
깊이는 sk_rcvbuf 가 위를 막아서, 크면 더 깊어지고 → 추정치 상승 → 더 커지는 루프. 실측 9.4MB 까지 감 (1MB 가 더 나은 소켓).
왜 edge-trigger 인가: level 이면 빈 큐에 패킷 하나 들어올 때마다 ‘주기 완성’이 되어 목표가 ‘패킷 한 개’로 덮어써진다 (v12 에서 55.45 → 36.70).

## Slide 5
M1. 실제로 어떻게 자라나
MTU 9000 · 56 Gb/s · DIM 이 rx-frames=128 에 정착 → NAPI poll 한 번 = 1.15 MB
사이클 0 시작 sk_rcvbuf = 208K, target = 0
skb3 에서 rmem 114K > half 104K → 성장 분기
그러나 target == 0 → 못 자란다 (수요를 아직 모른다)
skb4 부터 DROP. 20개 중 3개만 수신
소비자가 171K 꺼내감 → rcvbuf_consumed = 171K
사이클 1 skb1: rmem 0 < 26K, xchg(filled,0)==1 → 주기 완성
target = took × 2 = 342K
skb3: 114K > 104K, target 342K > 208K → +64K → 272K
skb4: → +64K → 336K
skb5: → +64K → 342K (target 도달)
skb6: rcvbuf >= target → 성장 중단
사이클 2~4 took 342K → target 684K → rcvbuf 684K
took 684K → target 1.37M → rcvbuf 1.37M
took 1.15M → target 2.30M → rcvbuf 2.30M ← 여기서 멈춤
왜 2.3 MB 에서 멈추나
took 은 도착한 양으로 위가 막혀 있다. 버퍼가 버스트 전체(1.15MB)를 담으면 그 뒤로는 아무리 커져도 took 이 안 늘어난다.
멈추는 이유가 ‘예산’이 아니라 ‘수요’다.
유도값 2 × (128 × 8972B) = 2.30 MB
실측 조건별 최적 static = 2 MB
손으로 찾은 최적값을 식이 자동으로 뽑는다.
수렴: 4~5 사이클 ≈ 1 ms 미만
소비자가 못 따라가는 소켓은 큐가 rcvbuf/8 아래로 안 내려가 → 주기가 안 끝나 → target 이 0 → 한 번도 안 자란다. 별도 판정 없이 버스트형/소비부족형이 갈린다.

## Slide 6
M1. 결과 — 어떤 정적 값도 두 워크로드를 다 잡지 못한다
N=5, DIM on, 같은 커널 · 같은 설정
정책 | W1 (1소켓 × 56G, 버스트) | W2 (8소켓 × 7G, 워킹셋) | 최악
정적 1M | 32.14 | 55.66 | 32.14
정적 8M | 55.41 | 23.17 | 23.17
autotune | 55.32 | 55.58 | 55.32
같은 커널, 같은 설정에서 버퍼가 스스로 갈린다:
W1 → 4.4 M 하나 W2 → 1.1 M 여덟 개
정직하게: DIM off 에서는 정적 1M 이 근소하게 낫다 (W1 48.09 vs 45.65). 버스트가 없으면 조절할 게 없고 조절 비용만 남는다.
여기까지 오는 데 버그 셋
전부 ‘측정 없이 고치다’ 유형
v12 W1 55.45 → 36.70
목표 갱신이 level-triggered. 맞게 잡힌 목표가 µs 뒤 ‘패킷 한 개’로 덮어써짐
v13 개선 없음
축소를 고쳤는데 축소가 원인이 아니었다. 진단 없이 그럴듯한 곳을 고침
v14 W2 → 37.63
예산이 autotune 증분만 계상. 8소켓 × 기본 1M = 8MB 가 안 보임
교훈
처리량만 보면 ‘조금 나쁘다’지만 ss -uam 의 rb 를 보면 1M 고정이 바로 보인다. autotune 실험은 항상 소켓별 rcvbuf 를 같이 기록할 것.

## Slide 7
M2. 캐시에서 유도한 전역 상한 ★ 논지
net/ipv4/udp.c:1721 udp_cache_budget_init() / udp_cache_budget()
/* 순정: RAM 기반 */
limit = nr_free_buffer_pages() / 8; /* udp.c:4039 */
→ RAM 128GB 면 상한 16GB. L3 는 18MB.
세 자릿수 엉뚱한 자원을 재고 있다
/* 우리: 부팅 시 캐시 토폴로지를 읽는다 */
static int __init udp_cache_budget_init(void) {
ci = get_cpu_cacheinfo(raw_smp_processor_id());
/* 가장 높은 레벨의 DATA/UNIFIED 리프 */
udp_llc_bytes = size;
pr_info("UDP: receive budget sized from L%u cache (%u KiB)\n", ...);
} late_initcall(udp_cache_budget_init);
static long udp_cache_budget(unsigned int pct) {
long avail = (long)udp_llc_bytes - net_rx_ring_bytes(); /* ← M4 */
if (avail < 0) avail = 0;
return avail * pct / 100;
}
부팅 로그
UDP: receive budget sized from L3 cache (18432 KiB)
ring | ring bytes | 예산 (pct 50 고정) | 처리량
128 | 2 MB | 8.0 MB | 52.7
1024 (드라이버 기본) | 16 MB | 1.0 MB | 51.8
pct 를 한 번도 안 건드리고 허용량이 8배 달라진다.
이게 이식성 주장의 전부다 — 다른 기계에 옮기면 그 기계의 L3 와 그 NIC 의 ring 으로 자동으로 다른 답이 나온다.
정직하게: net_rx_ring_bytes() 는 상한이지 실측 점유량이 아니다. 아직 안 쓴 페이지는 L3 에 없다. 식이 맞아서가 아니라 답이 맞아서 쓰고 있다 — Intel CMT(llc_occupancy)로 직접 잴 수 있고, 아직 안 했다.

## Slide 8
M2. 설계 결정 네 개 — 전부 측정이 강제했다
 | 택한 것 | 왜 (측정)
무엇을 세나 | 점유량이 아니라 나눠준 용량 (udp_rcvbuf_granted) | 소비자가 따라가면 큐가 거의 비어서, 8MB 를 나눠준 상태에서 실측 0.75MB 만 잡힌다. 예산이 안 문다
시작 버퍼 | 한 번 계상 cmpxchg(granted, 0, rcvbuf) | 증분만 세면 8소켓 × 기본 1M = 8MB 가 안 보인다. 9MB 예산에 17.8MB 를 주고 37.63 (정적 1M 은 55.70)
생성 시 거절? | 아니오. 사후 균등 회수 max(budget/n, SOCK_MIN_RCVBUF) | 거절하면 먼저 온 소켓이 8MB, 나머지 일곱이 0. 균등 회수는 8소켓이 각 1.1MB 로 수렴 — 실측 최적(1MB)과 잡음 안
SO_RCVBUF 소켓 | 거절 않고 계상만 | 요청은 온전히 존중. 대신 다른 소켓이 옆에서 계속 자라는 것을 막는다. 64MB 는 여덟 번째가 되기 전엔 안전하다
그리고 유휴 회수 워커 — 축소는 패킷 도착 시에만 평가되므로, sender 가 멈추면 회수 경로가 없다.
실측: 3소켓이 4MB 로 자란 뒤 침묵하면, 새로 온 56G 소켓이 1M 에 묶여 33.4 (그 셋을 닫으면 55.5). 워커는 다른 소켓이 거절당했을 때만 arm 된다 — 경쟁 없는 기계는 아예 안 돈다.
결과: 8M × 8소켓 22.47 → 54.99 (+145%)

## Slide 9
M2 + M1. 다수 sender → 소켓 하나 (fan-in)
sender 는 두 모드가 완전히 동일 — 프로세스 수 · 코어 · 총 제공률 88G. 다른 건 목적지 포트뿐
기존 UDP 의 회복은 소켓 수 덕분이었다
n:n plain 12.13 → 38.19 fan-in plain 12.81 → 13.19
소켓이 늘면 208KB × n 이 늘 뿐. 프로토콜 개선이 아니라 우연.
우리는 fan-in 에서 거의 평탄
51.7 / 51.3 / 51.6 / 47.6 / 43.7
n=4 에서 기존 최선 대비 ×2.6, TCP 보다도 +21%
n | plain | sockopt | ours | tcp
1 | 12.81 | 24.45 | 51.67 | 54.56
2 | 10.51 | 19.83 | 51.33 | 47.06
4 | 10.10 | 20.12 | 51.59 | 42.74
8 | 8.74 | 18.54 | 47.56 | 40.77
16 | 13.19 | 20.30 | 43.70 | 34.15
MTU 9000, N=5, FLAKE 0건 / 400 시행. fan-in 은 TCP 가 구조적으로 할 수 없는 경우다 — 연결마다 소켓이 생기는 게 TCP 정의라, 이 문제는 TCP 에서 베껴올 데가 없다.

## Slide 10
M3. 드라이버 조기 폐기 — 기준과 신호 경로
메시지도 콜백도 없다. 큐 번호 한 칸에 만료 시각을 찍는다
/* ① 신호를 만드는 쪽 — 실제 폐기가 유일한 트리거 udp.c:2960 */
rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
if (rc == -ENOMEM) { /* 소켓 버퍼 넘침 */
if (sysctl_udp_rx_shed) udp_rx_shed_mark(sk, skb);
}
/* ② 신호 자체 — 큐 한 칸에 만료 시각 udp.c:2917 */
void udp_rx_shed_mark(...) {
if (!skb_rx_queue_recorded(skb)) return; /* 모르면 추측 안 함 */
q = skb_get_rx_queue(skb); /* 소켓 아닌 패킷에서 */
WRITE_ONCE(udp_rx_shed[q].until_ns,
ktime_get_mono_fast_ns() + us * NSEC_PER_USEC);
}
/* ③ 읽는 쪽 — CQE 를 보는 순간 mlx5/en_rx.c:89 */
until = READ_ONCE(udp_rx_shed[rq->ix].until_ns);
if (likely(!until)) return false; /* 평상시: 필드 읽기 하나 */
if (now >= until) { WRITE_ONCE(...,0); return false; } /* 자동 해제 */
return get_cqe_l4_hdr_type(cqe) == CQE_L4_HDR_TYPE_UDP; /* UDP 만 */
/* ④ 적용 en_rx.c:1912, :2552 */
if (unlikely(mlx5e_udp_rx_shed(rq, cqe))) goto wq_cyc_pop; /* skb 생성 전 */
기준 = 예측이 아니라 사후 사실
‘곧 넘칠 것 같다’가 아니라 ‘방금 실제로 버렸다’. 새 임계값을 도입하지 않는다.
self-clocking pulse
끄는 신호가 없다. 계속 실패하면 창이 갱신되고, 성공하면 갱신이 멈춰 저절로 풀린다. 상태 기계도 해제 경로도 없다.
무엇을 절약하나
skb 할당 · GRO · IP 조회 · 체크섬 · 소켓 조회 · (GRO 미설정 시) 재분할
배달 바이트당 명령어 0.88 → 0.53
v11 버그: 예전엔 sk_rx_queue_get(sk) 를 썼는데 그건 connected 소켓에서만 유지된다. unconnected 다중 sender 소켓은 −1 을 돌려주고 fallback 이 q=0 으로 바꿔 → 모든 shed 가 큐 0 으로만 갔다.

## Slide 11
M3. 결과, 그리고 미해결 결함
offered | shed off | shed on
48 G | 47.8 | 47.9 (무해)
52 G | 45.15 | 51.82
60 G | 41.78 | 48.75
창 길이 50 µs 는 스윕 결과
비대칭: 짧게 틀리면 −7%, 길게 틀리면 −67%. 적응 컨트롤러는 불필요 — 오라클 이득 +1.6% < 탐색 비용.
TCP 공존 검증
TCP+UDP 60G 동시에서 TCP 13.8 → 22.1 (+60%). L4 필터가 UDP 만 버리기 때문.
UDP 안에서는 무차별 — 지연 민감 흐름을 같이 잃는다
프로브 손실 우리 1~35% / 기존 UDP 0.00% / TCP 0.02%
그래서 우리 p50/p99 는 생존 편향이 있다. 31% 를 버리고 남은 것의 p99 와 0.02% 만 버리고 잰 p99 는 같은 자가 아니다.
다만 fan-in 실험에서 새 정보:
fan-in (소켓 1개) 1.1 ~ 8.3 % n:n (소켓 n개) 17 ~ 34 %
소켓이 하나면 autotune 이 충분히 키워 창이 거의 안 열린다. 소켓이 많으면 예산이 쪼개져 각 소켓이 작아지고 창이 상시 활성.
→ shed 단독의 결함이 아니라 cap 과의 상호작용이다.
M3 는 M2 를 대체할 수 없다: 8M × 8소켓은 shed 를 켜도 22.9 → 29.5 에서 멈춘다 (1M+shed 는 55.8). 캐시를 밀어내는 건 ‘일’이 아니라 ‘용량’이고, 용량은 cap 으로만 줄어든다.

## Slide 12
M4. 드라이버 → 소켓 계층 ring 보고
순정에는 이 경로가 아예 없다. M2 의 이식성이 여기에 달려 있다
/* include/linux/netdevice.h:5657 */
#define NET_RX_RING_ACTIVE_MS 1000
int net_rx_ring_register(long bytes);
void net_rx_ring_unregister(int slot);
void net_rx_ring_active(int slot);
long net_rx_ring_bytes(void);
/* mlx5/en_main.c — entry ≠ byte 환산은 드라이버만 할 수 있다 */
static long mlx5e_rq_cache_bytes(struct mlx5e_rq *rq) {
if (rq->wq_type == MLX5_WQ_TYPE_LINKED_LIST_STRIDING_RQ)
return mlx5_wq_ll_get_size(&rq->mpwqe.wq) *
rq->mpwqe.pages_per_wqe * PAGE_SIZE;
...
}
ethtool -g 표시 | 순진한 계산 (×4KB) | 실제
128 | 0.5 MB | 2 MB
1024 (드라이버 기본) | 4 MB | 16 MB
‘1024’ 를 본 관리자가 그게 L3 18MB 중 16MB 라는 걸 알 방법이 없다. 그리고 그게 −11 Gbps 다.
★ v19 참사 — ‘활성’이 왜 필요한가
처음엔 할당된 ring 을 전부 셌다. mlx5 기본이 combined 24:
24 × 16MB = 384MB ≫ L3 18MB → 예산 0 → 어떤 소켓도 못 자람 → 4.35 Gb/s, ss 의 rb 가 13
처리량만 봤으면 ‘autotune 이 좀 나쁘네’로 읽었을 것.
v20 수정
poll 할 때 슬롯에 jiffies 를 찍고, 읽을 때 최근 1초 활동분만 합산. 감쇠가 읽기 시점이어야 하는 이유: 조용해진 ring 은 poll 이 안 돌아 자기 침묵을 스스로 알릴 수 없다.
할당은 정적이지만 캐시 압력은 트래픽이 도는 큐에서만 나온다.

## Slide 13
sysctl 표면 — 전부 default 0
knob 을 끄면 동작상 upstream 과 동일하다
knob | 기본 | 무엇 | 비고
net.ipv4.udp_rmem_autotune | 0 | M1 sizing | 0/1
net.ipv4.udp_rmem_cache_pct | 0 | M2 전역 캐시 예산 | 0=끔, 50 권장
net.ipv4.udp_rx_shed | 0 | M3 드라이버 조기 폐기 | 0/1
net.ipv4.udp_rx_shed_us | 50 | shed 창 길이 | 스윕으로 고정
net.ipv4.udp_rmem | — | min default max 삼중값 | tcp_rmem 대응
그래서 receiver 에 vanilla 를 따로 빌드할 필요가 없다.
같은 부팅에서 baseline / 실험군 A/B 가 된다 → 커널 config 차이라는 confound 가 원천적으로 없다.
코드에서 찾기: grep -rn "UDP-optimize" <kernel-tree>
net/ipv4/udp.c (M1 sizing, M2 cap+sweep, M3 mark) · include/linux/udp.h (소켓별 상태 4개) · include/linux/netdevice.h + net/core/dev.c (M4) · mlx5/en_main.c + en_rx.c (ring 보고, shed 판정)

## Slide 14
한계 — 정직하게
1. 폐기가 무차별 (가장 큰 미해결)
프로브 손실 최대 35%. 지연 수치를 액면가로 쓰면 안 된다. 드라이버 시점은 소켓 조회 전이라 5-tuple 해시밖에 못 본다.
2. MTU 1500 에서는 TCP 에 진다
×0.73~0.84. per-packet 비용이 지배하고 버퍼 크기는 그 비용에 지렛대가 없다. 우리가 고친 건 ‘담을 데’지 ‘패킷당 일’이 아니다.
3. 부하만 줄면 축소가 안 될 수 있다
버퍼가 부하보다 훨씬 커지면 주기가 완성되지 않아 target 이 얼어붙는다. 유휴 회수 워커가 덮지만 그건 경쟁이 있을 때만 arm 된다.
4. 예산식이 실측이 아니다
L3 − ring 은 상한이다. 아직 안 쓴 ring 페이지는 L3 에 없다. Intel CMT(llc_occupancy)로 직접 잴 수 있고, 아직 안 했다.
5. 큐가 많을 때 미검증
모든 측정이 단일코어(큐 1개). 드라이버 기본은 24개. 1코어가 55G 라 2코어면 100G 링크가 먼저 포화해 이 하드웨어에서는 측정 자체가 불가.
6. NIC 하나, 캐시 토폴로지 하나
ConnectX-5 / Ice Lake-SP 18MB L3. 다른 하드웨어 미검증. 드라이버 변경이 필요하다 (shed 와 ring 보고 둘 다 mlx5 패치).
7. 범위 밖 (후순위 엣지케이스)
DIM off / 앱이 UDP_GRO 미설정.

## Slide 15
한 문장으로
“rmem 을 N MB 로 맞춰라”가 아니라
수신 버퍼 상한은 메모리가 아니라
producer/consumer 가 공유하는 캐시에서
유도되어야 한다
N 은 DIM 이 방금 무엇을 골랐는지에 달려 있고, 앱은 그걸 볼 수 없다.